## Slide 1: Цели лекции:
Знакомство с временным представлением детерминированных сигналов;
Знакомство с автокорреляционной и взаимнокорреляционной функцией;
Знакомство с основными понятиями и терминами в области случайных сигналов
.

## Slide 2: Корреляционный анализ.
Корреляционный анализ дает возможность установить в сигналах наличие определенной связи изменения значений сигналов по независимой переменной, то есть, когда большие значения одного сигнала связаны с большими значениями другого сигнала или, наоборот, малые значения одного сигнала связаны с большими значениями другого или данные двух сигналов никак не связаны. Смысл корреляционного анализа состоит в количественном измерении степени сходства различных сигналов. Корреляционная функция детерминированного сигнала с конечной энергией представляет собой интеграл от произведения двух копий сигнала, сдвинутых относительно друг друга на время r.

## Slide 3: Автокорреляционная функция
Корреляционная функция показывает степень сходства между сигналом и его сдвинутой копией, чем больше значение корреляционной функции, тем это сходство сильнее.

## Slide 4: АКФ прямоугольного импульса

## Slide 5: АКФ периодических сигналов
Корреляционная функция периодических сигналов:

## Slide 6: АКФ периодических сигналов

## Slide 7: АКФ для пачки импульсов

## Slide 8: Свойства АКФ
Корреляционная функция обладает следующими свойствами:
1. При τ= 0 автокорреляционная функция принимает наибольшее значение, равное энергии сигнала:
2. Автокорреляционная функция является четной функцией временного сдвига τ
.

## Slide 9: Свойства АКФ 3. С ростом τ АКФ убывает до 0. 4. Если сигнал не содержит разрывов, то непрерывная функция. 5. Если сигнал является электрическим напряжением, то корреляционная функция имеет размерность .

## Slide 10: Взаимнокорреляционная функция (ВКФ).
В отличие от автокорреляционной функции взаимнокорреляционная функция определяет степень схожести копий двух различных сигналов x(t) и y(t), сдвинутых на время τ друг относительно друга:

## Slide 11: Свойства ВКФ
Взаимнокорреляционная функция обладает следующими свойствами:
1. При τ = 0 взаимнокорреляционная функция принимает значение, равное взаимной энергии сигналов, то есть энергии их взаимодействия:

## Slide 12: Свойства ВКФ
2. При любом τ имеет место соотношение:
,

## Slide 13: Свойства ВКФ
3. Изменение знака временного сдвига равносильно взаимной перестановке сигналов:
.
4. С ростом τ взаимнокорреляционная функция хотя и не монотонно, но убывает до нуля:
5. Значение взаимнокорреляционной функции в нуле
ничем не выделяется среди других значений .

## Slide 14: Случайные сигналы 1. Основные характеристики. 2. Энергетический спектр и корреляционная функция. 3. Примеры случайных сигналов, используемых в связи.

## Slide 15: 1. Основные характеристики случайных сигналов
Любой сигнал, несущий в себе информацию должен рассматриваться как случайный. Для характеристики и анализа случайного сигнала применяется статистический подход.
В качестве основных характеристик принимают:
Закон распределения вероятностей;
Спектральное распределение мощности сигнала.

## Slide 16: Основные характеристики случайных сигналов
Закон распределения вероятностей позволяет найти относительное время пребывания величины сигнала в определенном интервале уровней, отношения max значений к среднеквадратическому и другим параметрам сигнала.
Спектральная характеристика дает распределение средней мощности сигнала по частотам.
Информацию об отдельных составляющих спектра (амплитуде и фазе) cпектральная характеристика случайного процесса не дает.

## Slide 17: Случайный процесс
  Случайный процесс – совокупность функций времени, подчиняющихся некоторой общей для них статистической закономерности.

## Slide 18: Характеристики случайных величин
*Для момента времени t вероятность того, что величина Х попадет в интервал [a,b]:
где - одномерная плотность случайной величины,
Pt1 - интегральная вероятность.
Вероятность того, что x будет в пределах от xmin до xmax равна 1.
*Если известна одномерная плотность вероятности, то можно определить параметры случайных величин, то есть усреднение по множеству реализаций в фиксированный момент времени.

## Slide 19: Основные параметры случайного процесса
-Среднее значение, математическое ожидание (первый момент):
-Средний квадрат (второй момент):
-Дисперсия – среднеквадратическое отклонение:
< > обозначают усреднение по множеству реализаций.

## Slide 20: Корреляционная функция случайного процесса
Корреляционная функция случайного процесса - статистически усредненное произведение значений случайных функций в момент времени t1 и t2 :
При t1 =t2

## Slide 21: Основные характеристики случайных сигналов
Закон распределения вероятностей позволяет найти относительное время пребывания величины сигнала в определенном интервале уровней, отношения max значений к среднеквадратическому и другим параметрам сигнала.
Спектральная характеристика дает распределение средней мощности сигнала по частотам.
Информацию об отдельных составляющих спектра (амплитуде и фазе) cпектральная характеристика случайного процесса не дает.

## Slide 22: Случайный процесс
  Случайный процесс – совокупность функций времени, подчиняющихся некоторой общей для них статистической закономерности.

## Slide 23: Характеристики случайных величин
*Для момента времени t вероятность того, что величина Х попадет в интервал [a,b]:
где - одномерная плотность случайной величины,
Pt1 - интегральная вероятность.
Вероятность того, что x будет в пределах от xmin до xmax равна 1.
*Если известна одномерная плотность вероятности, то можно определить параметры случайных величин, то есть усреднение по множеству реализаций в фиксированный момент времени.

## Slide 24: Основные параметры случайного процесса
-Среднее значение, математическое ожидание (первый момент):
-Средний квадрат (второй момент):
-Дисперсия – среднеквадратическое отклонение:
< > обозначают усреднение по множеству реализаций.

## Slide 25: Корреляционная функция случайного процесса
Корреляционная функция случайного процесса - статистически усредненное произведение значений случайных функций в момент времени t1 и t2 :
При t1 =t2

## Slide 26: Стационарные случайные процессы
Строго стационарным называется случайный процесс, если его многомерная плотность вероятности
зависит только от интервалов t2 –t1, t3 –t1 …и не зависит от положения этих интервалов.
Случайный процесс стационарен в широком смысле, если от времени не зависят только одномерная и двумерная плотность вероятности.

## Slide 27
Характеристики случайного процесса стационарного в широком смысле:
среднее значение;
средний квадрат;
дисперсия
не зависят от времени.
Корреляционная функция зависит от

## Slide 28: Эргодический случайный процесс
Если вероятностные характеристики по множеству реализаций эквивалентны вероятностным характеристикам, полученным усреднением по времени одной бесконечно длинной реализации, то такой процесс называется эргодическим.

## Slide 29: Характеристики эргодического случайного процесса

## Slide 30: Нормальный (гауссов) случайный процесс
Одномерная плотность вероятности:
Интегральная плотность вероятности :

## Slide 31: Основные характеристики случайных сигналов
Закон распределения вероятностей позволяет найти относительное время пребывания величины сигнала в определенном интервале уровней, отношения max значений к среднеквадратическому и другим параметрам сигнала.
Спектральная характеристика дает распределение средней мощности сигнала по частотам.
Информацию об отдельных составляющих спектра (амплитуде и фазе) cпектральная характеристика случайного процесса не дает.

## Slide 32: Случайный процесс
  Случайный процесс – совокупность функций времени, подчиняющихся некоторой общей для них статистической закономерности.

## Slide 33: Характеристики случайных величин
*Для момента времени t вероятность того, что величина Х попадет в интервал [a,b]:
где - одномерная плотность случайной величины,
Pt1 - интегральная вероятность.
Вероятность того, что x будет в пределах от xmin до xmax равна 1.
*Если известна одномерная плотность вероятности, то можно определить параметры случайных величин, то есть усреднение по множеству реализаций в фиксированный момент времени.

## Slide 34: Основные параметры случайного процесса
-Среднее значение, математическое ожидание (первый момент):
-Средний квадрат (второй момент):
-Дисперсия – среднеквадратическое отклонение:
< > обозначают усреднение по множеству реализаций.

## Slide 35: Корреляционная функция случайного процесса
Корреляционная функция случайного процесса - статистически усредненное произведение значений случайных функций в момент времени t1 и t2 :
При t1 =t2

## Slide 36: Стационарные случайные процессы
Строго стационарным называется случайный процесс, если его многомерная плотность вероятности
зависит только от интервалов t2 –t1, t3 –t1 …и не зависит от положения этих интервалов.
Случайный процесс стационарен в широком смысле, если от времени не зависят только одномерная и двумерная плотность вероятности.

## Slide 37
Характеристики случайного процесса стационарного в широком смысле:
среднее значение;
средний квадрат;
дисперсия
не зависят от времени.
Корреляционная функция зависит от

## Slide 38: Эргодический случайный процесс
Если вероятностные характеристики по множеству реализаций эквивалентны вероятностным характеристикам, полученным усреднением по времени одной бесконечно длинной реализации, то такой процесс называется эргодическим.

## Slide 39: Характеристики эргодического случайного процесса

## Slide 40: Нормальный (гауссов) случайный процесс
Одномерная плотность вероятности:
Интегральная плотность вероятности :

## Slide 41
Интегральная плотность вероятности -вероятность попадания случайной величины х в интервал [a,b], определяется отношением времени, в течении которого х находится в диапазоне [a,b] к общему времени наблюдения (используется в приборах для определения плотности вероятности).

## Slide 42
Данные о распределении вероятностей не дают представления о поведении функции во времени.
Одинаковую одномерную плотность вероятности могут иметь и низкочастотный шум и шум со спектром в узкой полосе с центральной частью .
Двумерная плотность вероятности для этих сигналов будет отлична.

## Slide 43: 2. Спектральные характеристики случайного процесса
Подход:
Каждая реализация случайного процесса имеет спектральную характеристику и она различна для каждой реализации.
Если усреднить спектр, то получим нулевой спектр из-за случайности и независимости фаз отдельных спектральных составляющих.
Средний квадрат не зависит от соотношения фаз спектральных составляющих, поэтому в качестве спектральной характеристики случайного процесса используют спектральную плотность среднего квадрата.

## Slide 44: Спектральные характеристики случайного процесса
Спектральная плотность средней мощности – это средняя мощность, приходящаяся на 1 Гц при заданной частоте w.
Спектральная плотность G(w) – энергетический спектр функции х(t).

## Slide 45: Спектральные характеристики случайного процесса
Для отдельной реализации случайного процесса на интервале Т:
где Gk(w) – спектральная плотность средней мощности k-й реализации.
Gk(w) необходимо усреднить по множеству реализаций.

## Slide 46: Основные характеристики случайных сигналов
Закон распределения вероятностей позволяет найти относительное время пребывания величины сигнала в определенном интервале уровней, отношения max значений к среднеквадратическому и другим параметрам сигнала.
Спектральная характеристика дает распределение средней мощности сигнала по частотам.
Информацию об отдельных составляющих спектра (амплитуде и фазе) cпектральная характеристика случайного процесса не дает.

## Slide 47: Случайный процесс
  Случайный процесс – совокупность функций времени, подчиняющихся некоторой общей для них статистической закономерности.

## Slide 48: Характеристики случайных величин
*Для момента времени t вероятность того, что величина Х попадет в интервал [a,b]:
где - одномерная плотность случайной величины,
Pt1 - интегральная вероятность.
Вероятность того, что x будет в пределах от xmin до xmax равна 1.
*Если известна одномерная плотность вероятности, то можно определить параметры случайных величин, то есть усреднение по множеству реализаций в фиксированный момент времени.

## Slide 49: Основные параметры случайного процесса
-Среднее значение, математическое ожидание (первый момент):
-Средний квадрат (второй момент):
-Дисперсия – среднеквадратическое отклонение:
< > обозначают усреднение по множеству реализаций.

## Slide 50: Корреляционная функция случайного процесса
Корреляционная функция случайного процесса - статистически усредненное произведение значений случайных функций в момент времени t1 и t2 :
При t1 =t2

## Slide 51: Стационарные случайные процессы
Строго стационарным называется случайный процесс, если его многомерная плотность вероятности
зависит только от интервалов t2 –t1, t3 –t1 …и не зависит от положения этих интервалов.
Случайный процесс стационарен в широком смысле, если от времени не зависят только одномерная и двумерная плотность вероятности.

## Slide 52
Характеристики случайного процесса стационарного в широком смысле:
среднее значение;
средний квадрат;
дисперсия
не зависят от времени.
Корреляционная функция зависит от

## Slide 53: Эргодический случайный процесс
Если вероятностные характеристики по множеству реализаций эквивалентны вероятностным характеристикам, полученным усреднением по времени одной бесконечно длинной реализации, то такой процесс называется эргодическим.

## Slide 54: Характеристики эргодического случайного процесса

## Slide 55: Нормальный (гауссов) случайный процесс
Одномерная плотность вероятности:
Интегральная плотность вероятности :

## Slide 56
Интегральная плотность вероятности -вероятность попадания случайной величины х в интервал [a,b], определяется отношением времени, в течении которого х находится в диапазоне [a,b] к общему времени наблюдения (используется в приборах для определения плотности вероятности).

## Slide 57
Данные о распределении вероятностей не дают представления о поведении функции во времени.
Одинаковую одномерную плотность вероятности могут иметь и низкочастотный шум и шум со спектром в узкой полосе с центральной частью .
Двумерная плотность вероятности для этих сигналов будет отлична.

## Slide 58: 2. Спектральные характеристики случайного процесса
Подход:
Каждая реализация случайного процесса имеет спектральную характеристику и она различна для каждой реализации.
Если усреднить спектр, то получим нулевой спектр из-за случайности и независимости фаз отдельных спектральных составляющих.
Средний квадрат не зависит от соотношения фаз спектральных составляющих, поэтому в качестве спектральной характеристики случайного процесса используют спектральную плотность среднего квадрата.

## Slide 59: Спектральные характеристики случайного процесса
Спектральная плотность средней мощности – это средняя мощность, приходящаяся на 1 Гц при заданной частоте w.
Спектральная плотность G(w) – энергетический спектр функции х(t).

## Slide 60: Спектральные характеристики случайного процесса
Для отдельной реализации случайного процесса на интервале Т:
где Gk(w) – спектральная плотность средней мощности k-й реализации.
Gk(w) необходимо усреднить по множеству реализаций.

## Slide 61: Соотношение между энергетическим спектром и корреляционной функцией случайного процесса
Теорема Винера- Хинчина:
Следствие: чем шире энергетический спектр случайного процесса, тем меньше интервал корреляции, т.е.

## Slide 62: 3. Характеристики белого шума
Белым шумом называется случайный процесс, энергетический спектр которого равномерен на всех частотах:
Тогда:
Для белого шума бесконечным и равномерным спектром корреляционная функция равна нулю для всех значений , кроме нуля, при котором

## Slide 63: Белый гауссов шум
Шум - случайный процесс, имеющий нормальное распределение плотности вероятности и равномерный энергетический спектр.
Пример 1- Характеристики широкополосного шума (нормальный стационарный процесс с нулевым средним -матожидание равно 0, среднеквадратическое отклонение , дисперсия ), энергетический спектр равномерен в полосе от 0 до f1, Гц.

## Slide 65
Если рассмотреть шум в полосе
то
Закон изменения корреляционной функции такой же, но частота другая.
Сужение спектра шума приводит к растяжению графика корреляционной функции (ноль в точке 1/f1).

## Slide 66: Основные характеристики случайных сигналов
Закон распределения вероятностей позволяет найти относительное время пребывания величины сигнала в определенном интервале уровней, отношения max значений к среднеквадратическому и другим параметрам сигнала.
Спектральная характеристика дает распределение средней мощности сигнала по частотам.
Информацию об отдельных составляющих спектра (амплитуде и фазе) cпектральная характеристика случайного процесса не дает.

## Slide 67: Случайный процесс
  Случайный процесс – совокупность функций времени, подчиняющихся некоторой общей для них статистической закономерности.

## Slide 68: Характеристики случайных величин
*Для момента времени t вероятность того, что величина Х попадет в интервал [a,b]:
где - одномерная плотность случайной величины,
Pt1 - интегральная вероятность.
Вероятность того, что x будет в пределах от xmin до xmax равна 1.
*Если известна одномерная плотность вероятности, то можно определить параметры случайных величин, то есть усреднение по множеству реализаций в фиксированный момент времени.

## Slide 69: Основные параметры случайного процесса
-Среднее значение, математическое ожидание (первый момент):
-Средний квадрат (второй момент):
-Дисперсия – среднеквадратическое отклонение:
< > обозначают усреднение по множеству реализаций.

## Slide 70: Корреляционная функция случайного процесса
Корреляционная функция случайного процесса - статистически усредненное произведение значений случайных функций в момент времени t1 и t2 :
При t1 =t2

## Slide 71: Стационарные случайные процессы
Строго стационарным называется случайный процесс, если его многомерная плотность вероятности
зависит только от интервалов t2 –t1, t3 –t1 …и не зависит от положения этих интервалов.
Случайный процесс стационарен в широком смысле, если от времени не зависят только одномерная и двумерная плотность вероятности.

## Slide 72
Характеристики случайного процесса стационарного в широком смысле:
среднее значение;
средний квадрат;
дисперсия
не зависят от времени.
Корреляционная функция зависит от

## Slide 73: Эргодический случайный процесс
Если вероятностные характеристики по множеству реализаций эквивалентны вероятностным характеристикам, полученным усреднением по времени одной бесконечно длинной реализации, то такой процесс называется эргодическим.

## Slide 74: Характеристики эргодического случайного процесса

## Slide 75: Нормальный (гауссов) случайный процесс
Одномерная плотность вероятности:
Интегральная плотность вероятности :

## Slide 76
Интегральная плотность вероятности -вероятность попадания случайной величины х в интервал [a,b], определяется отношением времени, в течении которого х находится в диапазоне [a,b] к общему времени наблюдения (используется в приборах для определения плотности вероятности).

## Slide 77
Данные о распределении вероятностей не дают представления о поведении функции во времени.
Одинаковую одномерную плотность вероятности могут иметь и низкочастотный шум и шум со спектром в узкой полосе с центральной частью .
Двумерная плотность вероятности для этих сигналов будет отлична.

## Slide 78: 2. Спектральные характеристики случайного процесса
Подход:
Каждая реализация случайного процесса имеет спектральную характеристику и она различна для каждой реализации.
Если усреднить спектр, то получим нулевой спектр из-за случайности и независимости фаз отдельных спектральных составляющих.
Средний квадрат не зависит от соотношения фаз спектральных составляющих, поэтому в качестве спектральной характеристики случайного процесса используют спектральную плотность среднего квадрата.

## Slide 79: Спектральные характеристики случайного процесса
Спектральная плотность средней мощности – это средняя мощность, приходящаяся на 1 Гц при заданной частоте w.
Спектральная плотность G(w) – энергетический спектр функции х(t).

## Slide 80: Спектральные характеристики случайного процесса
Для отдельной реализации случайного процесса на интервале Т:
где Gk(w) – спектральная плотность средней мощности k-й реализации.
Gk(w) необходимо усреднить по множеству реализаций.

## Slide 81: Соотношение между энергетическим спектром и корреляционной функцией случайного процесса
Теорема Винера- Хинчина:
Следствие: чем шире энергетический спектр случайного процесса, тем меньше интервал корреляции, т.е.

## Slide 82: 3. Характеристики белого шума
Белым шумом называется случайный процесс, энергетический спектр которого равномерен на всех частотах:
Тогда:
Для белого шума бесконечным и равномерным спектром корреляционная функция равна нулю для всех значений , кроме нуля, при котором

## Slide 83: Белый гауссов шум
Шум - случайный процесс, имеющий нормальное распределение плотности вероятности и равномерный энергетический спектр.
Пример 1- Характеристики широкополосного шума (нормальный стационарный процесс с нулевым средним -матожидание равно 0, среднеквадратическое отклонение , дисперсия ), энергетический спектр равномерен в полосе от 0 до f1, Гц.

## Slide 85
Если рассмотреть шум в полосе
то
Закон изменения корреляционной функции такой же, но частота другая.
Сужение спектра шума приводит к растяжению графика корреляционной функции (ноль в точке 1/f1).

## Slide 86: Узкополосный шум
Огибающая корреляционной функции узкополосного шума совпадает по форме с шумом с полосой F1, но в два раза шире. Высокочастотное заполнение имеет частоту f0 = f1 – центральная частота спектра.

## Slide 87
Так как огибающая корреляции функции случайной величины зависит от F1 (это функция частоты), то огибающая шумового колебания:
случайная величина,
изменяется во времени относительно медленно, подобно функции времени, спектр которой ограничен частотой . Вид шумового колебания.

## Slide 88
Шум с узкополосным спектром следует представлять себе как высокочастотное
колебание с медленно (по сравнению с частотой ) изменяющейся амплитудой и фазой:
где - центральная частота спектра.
Все параметры колебания: амплитуда, фаза, частота являются случайными функциями времени.

## Slide 89: Узкополосный случайный процесс
Реализацию случайного процесса можно представить в виде почти гармонического колебания:
Частота w0 выбрана таким образом, чтобы она не зависела от t.
Все параметры огибающая , фаза , частота - случайные, медленно меняющиеся функции времени.

## Slide 90
Рассмотрим стационарный эргодический процесс с нормальным законом распределения вероятностей. Этот закон характеризует распределение мгновенных значений случайной величины.
Законы распределения огибающей, мгновенной частоты и фазы характеризуются законами распределения, отличающимися от нормального.

## Slide 91
Спасибо за внимание!